## Slide 1
INACOMP 1.0
TIM KETOPRAK
Presentasi

## Slide 2
Jelaskan dengan detail bagaimana cara anda menyelesaikan Case Yang diberikan?
dan cantumkan bukti keberhasilan kalian dalam menyelesaikan case tersebut

## Slide 3
Case 1
  Pada Router Telephony-Service dibagian dhcp pool, terdapat kesalahan pada bagian default-router dan optionnya karena tidak sesuai dengan ip pada routernya.

## Slide 4
Case 1
  Penyelesaian
  Sehingga kami menggantinya dengan default router dan option yang sama dengan ip pada router tersebut.

## Slide 5
Case 2
  Pada Switch-Voice, interface 1-5 menggunakan “switchport access vlan 100”, namun pada interface 1-5 tersambung dengan VoIP Phones. Sehingga Ip Phones tidak dapat mendapatkan IP aga bisa berkomunikasi dengan IP phones lainnya.
  Penyelesaian
  Agar IP Phones dapat terkoneksi satu sama lain, kami mengganti switchport pada interface 1-5 menjadi “switchport voice vlan 100”.

## Slide 6
Case 2
  Penyelesaian

## Slide 7
Case 3
  Pada DATASW, domain pada VTPnya tidak sesuai dengan domain yang ada pada CENTRALSW.

## Slide 8
Case 3
  Penyelesaian
  Sehingga kami menggantinya agar sesuai dengan VTP pada Switch Central

## Slide 9
Case 4
  Pada soal kedua, kami diminta untuk membuat Admin-PC adalah satu-satunya user yang bisa terhubung dengan port pada Switch Data.
  Penyelesaian
  Kami menggunakan service “Port Security” agar Admin-PC akan menjadi satu-satunya user. Disini kami menggunakan mode violation shutdown yang apabila jika diberikan rules ini, jika MAC Address yang tidak terdaftar mencoba masuk maka port akan secara otomatis dimatikan sehingga perangkat lain tidak dapat terhubung.

## Slide 10
Case 4

## Slide 11
Case 4
  Pada soal kelima, Router Core tidak dapat diremote menggunakan SSH
  Penyelesaian
  Kami mengganti beberapa konfigurasi pada line vty 0 4 dari transpot input telnet menjadi transpot input ssh. Dan kami menambahkan open generate key rsa

## Slide 12
Case 4

## Slide 13
Case 2
  Penyelesaian
  Terdapat beberapa masalah dengan switch tersebut sehingga ada beberapa konfigurasi yang harus diperbaiki, berikut yang harus di perbaiki
  Pada interface r fa0/1-5 kami menemukan kesalah pada pengaturan switch ports

## Slide 14
Bukti Keberhasilan CASE 1
  PC SUDAH BISA PING ROUTER

## Slide 15
TERIMA KASIH